  - необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

  - Убедиться в наличии на полу около электроводонагревателя диэлектрического коврика.

  - Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу электроводонагревателя защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

- Требования охраны труда во время работы

  - Заполнить электроводонагреватель водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса электроводонагревателя.

  - Встать на диэлектрический коврик и включить электроводонагреватель.

  - Своевременно выключать электроводонагреватель при нагревании воды до нужной температуры или её закипании.

  - Во избежание ожогов паром не открывать крышку электроводонагревателя при закипании воды.

  - Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электроводонагревателя в посуду.

  - Посуду горячей водой заполнять не более  ¾  её объема.

  - Следить за уровнем воды при включенном электроводонагревателе, своевременно пополнять её до установленного уровня.

  - Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя полотенце или прихватки.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе электроводонагревателя, а также нарушении защитного заземления её корпуса работу прекратить и выключить электроводонагреватель, сообщить об этом администрации учреждения.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Отключить электроводонагреватель от сети, привести в порядок рабочее место.

  - Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

|  | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлены: