10. Прежде чем приступить к работе на лестнице, нужно обеспечить ее устойчивость, а затем путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно скинута;

11. Если нельзя прочно закрепить верх лестницы, а также при работах на высоте свыше 4 м и в местах движения людей, для предупреждения падения лестницы от случайных толчков, необходимо чтобы лестницу придерживал другой работник;

12. Для работы на высоте на маршах лестничных клеток должны устраиваться специальные настилы;

13. Лестницы должны иметь инвентарные номера и испытываться;

14. При обслуживании и ремонте электроустановок, замене ламп освещения запрещается применять металлические стремянки и лестницы;

15. Осмотр лестниц и стремянок:

- трещины в ступеньках и тетиве допускаются только продольные, длиной не более 100 мм. и глубиной не более 5 мм;

- местонахождение трещин и их направление не должно грозить ослаблением тетивы и ступенек;

- заделка трещин и надломов не допускается;

- поперечные трещины не допускаются;

- металлические лестницы не должны иметь трещины, заусенцы и острые края.

|  | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлены: