  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.

  - Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места всё лишнее.

  - Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличие первичных средств пожаротушения.

- Требования охраны труда во время работы

  - Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

  - Рабочий инструмент использовать только по назначению.

  - Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.

  - Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

  - При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов»

  - При работе на высоте (более 1,5м) использовать прочные, прошедшие испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надёжно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.

  - При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо проветриваемом помещении.

  - Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними предметами и отходами.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или привести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.

  - Снять спецодежду, и тщательно вымыть руки с мылом.

«Согласовано»

| Заместитель директора детского дома по УВР ___________О.А.Жижина | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлен(а):