  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы необходимо:

  - Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

  - Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрического коврика.

  - Проверить надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.

  - Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.

- Требования охраны труда во время работы

Во время работы следует выполнять следующие требования:

  - Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в нормальной его работе .

  - Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.

  - Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости от исходных изделий.

  - Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов лица и дыхательных путей раскаленным воздухом.

  - Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни с выпечкой из жарочного шкафа, используя полотенце или прихватки.

  - Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегревания.

  - Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении защитного заземления её корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф. Работу продолжить после устранения неисправности.

  - При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа, а также нарушении защитного заземления его корпуса немедленно выключить жарочный шкаф и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового огнетушителя.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение

- Требования охраны труда по окончании работы

По окончании работы следует:

  - Выключить жарочный шкаф и после его остывания вымыть горячей водой

  - Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.

  - Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

|  | Ответственный за охрану труда и пожарную безопасность ________________ Рубищева Е.А. |
| --- | --- |

С инструкцией ознакомлены